## Slide 1
组会汇报
COMSOL 本地智能建模
与仿真平台
两套模型系统的设计结构、现有功能与协同方式
模型 A
COMSOL 智能建模工作台
模型 B
物理场基准仿真工作台
本地运行 · 可审计证据 · 范围内预测
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/README.md

## Slide 2
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
项目由两套互补系统组成
02
模型 A
COMSOL 智能建模工作台
负责工程流程
案例和文档检索
建模规划与代码生成
COMSOL 任务组织
代理模型训练、验证与预测
入口 http://127.0.0.1:8880/
模型 B
物理场基准仿真工作台
负责前置验证
解析公式和降阶计算
一维有限差分验证
网格收敛检查
三维基准结构与工作链导出
入口 http://127.0.0.1:8766/
模型参数
验证结果
共同目标：把物理依据、COMSOL 求解和快速预测连接成可复查的本地工作流
本地项目文件与运行记录
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/web_app.py
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/index.html

## Slide 3
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
模型 A：证据驱动的 COMSOL 工程助手
03
网页与本地 API
对话入口 文件读取 建模工具 训练与预测 任务中心
核心能力
证据与知识
案例索引
官方文档
案例记忆
建模与代码
约束检查
分阶段规划
MATLAB 与 Java
代理模型
候选算法
独立留出验证
注册与预测
执行与工件
任务队列
Worker 状态
MPH、CSV 与日志
本地数据与运行环境
案例与文档索引
模型注册表与模型卡
参数扫描与验证 CSV
Python 3.12 本地环境
来源：web_app.py 与 src/comsol_small_model
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/web_app.py
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/src/comsol_small_model
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/README.md

## Slide 4
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
模型 A：从需求到可审计预测
04
01
读取证据
MATLAB、Java、CSV、JSON、文档
02
规划模型
物理场、材料、边界、网格、研究
03
生成代码
LiveLink MATLAB 与 COMSOL Java
04
真实求解
任务队列组织 COMSOL 运行
05
训练验证
候选算法与独立 COMSOL 留出集
06
受控预测
范围检查、模型卡与补样计划
运行策略
缺少证据时保留未知项；输入越界时停止代理预测；几何、材料或边界变化后重新运行 COMSOL。
本地项目文件与运行记录
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/src/comsol_small_model/surrogate_runtime.py
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/src/comsol_small_model/staged_modeling.py

## Slide 5
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
模型 A：代理模型资产与使用边界
05
29
注册表条目
27
声明范围内验证通过
2
未过门槛并已替代
代表性模型
二维铜矩形焦耳热温度代理模型
固定条件：100 mm × 50 mm 铜矩形、材料与对流边界不变
输入
Vtot = 0.1–1 mV
Random Forest
独立留出数据选择
输出
Tmax_K
Tavg_K
使用边界
只做范围内插值
改变几何、材料、边界或输入范围后，需要补充 COMSOL 数据并重新验证
来源：正式代理模型注册表与模型卡
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/generated/models/surrogate_registry.json
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/generated/models/joule_rectangle_validated_surrogate_model_card.json
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/generated/models/joule_rectangle_validated_surrogate.holdout_validation.json

## Slide 6
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
模型 B：浏览器内的物理场基准工作台
06
本地静态页面
参数输入
材料、几何、边界条件
计算核心
解析式、降阶关系、有限差分
结果表达
曲线、误差、收敛与三维预览
运行组成
index.html
界面、模型定义、计算逻辑与绘图
Three.js
平板、圆管与悬臂梁三维基准结构
app.py / EXE
启动本地服务并自动打开浏览器
运行特点
离线运行
不调用数据库和远程服务
实时反馈
修改参数后立即重算并更新图形
开放工作链
通过 JSON 导入和导出模型配置
来源：one_dimensional_web_lab/index.html 与 app.py
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/index.html
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/app.py
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/WORKFLOW_CONTRACT.md

## Slide 7
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
模型 B：14 类物理领域与两种计算层级
07
实际离散计算
同时给出解析基准和一维数值结果，可检查误差与网格收敛。
传热
传质与反应
低频电磁
热声
数学 PDE
解析或降阶基准
用于量纲、参数趋势和目标输出检查，为后续高保真仿真提供参照。
射频
光学
半导体
等离子体
结构
声学
流体
电化学
颗粒/多孔介质
热声耦合示例
背景温度梯度先改变平均温度，再影响有效声速和一阶共振频率。
c_eff = 343√(T̄ / 293)
f₁ = c_eff / (2L)
输出：声压驻波、频移方向、热穿透深度、网格收敛
适用范围由简化假设限定，强非线性和热黏边界层需要 COMSOL 全耦合求解。
本地项目文件与运行记录
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/index.html

## Slide 8
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
两套模型的职责边界
08
比较维度 | COMSOL 智能建模工作台 | 物理场基准仿真工作台
核心目标 | 组织真实 COMSOL 建模、训练与预测 | 验证公式、参数趋势和基础离散结果
主要输入 | 案例文件、约束、COMSOL CSV、用户需求 | 物理场名称、几何和材料参数
计算方式 | 规则检索、代码生成、机器学习代理 | 解析式、一维有限差分、降阶关系
主要输出 | 建模方案、MATLAB/Java、模型卡、预测 | 曲线、误差、收敛、三维基准结构
运行依赖 | Python 3.12；真实求解需要 COMSOL/LiveLink | 浏览器即可运行；三维预览使用本地 Three.js
结果边界 | 只在验证范围内使用代理模型 | 结果用于基准检查和教学验证
两者共同使用同一套物理边界意识：简化模型负责发现问题，真实 COMSOL 数据负责确认结果。
本地项目文件与运行记录
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/README.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/README.md

## Slide 9
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
两套模型的协同工作流
09
01
物理问题
明确目标量、参数和假设
02
基准验证
模型 B 检查公式、量纲与趋势
03
模型生成
模型 A 形成约束和 COMSOL 代码
04
真实求解
COMSOL 输出 MPH 与扫描 CSV
05
训练验证
模型 A 选择算法并验证留出集
06
快速使用
范围内预测；越界后补样
模型 B 提供计算参照
模型 A 管理工程闭环
本地项目文件与运行记录
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/WORKFLOW_CONTRACT.md
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/src/comsol_small_model/execution_jobs.py
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/src/comsol_small_model/surrogate_validation.py

## Slide 10
COMSOL 本地智能建模与仿真平台
当前状态与下一步
10
已经具备
• 两套本地网页系统可运行
• 案例证据、代码生成和训练流程已连通
• 29 个代理模型条目已迁移
• 物理场基准台覆盖 14 类领域
当前限制
• COMSOL 外部自动执行保持关闭
• COMSOL 6.4 与 MATLAB R2023b 的 LiveLink 版本不匹配
• 一维和降阶结果不能替代复杂三维有限元
• 代理模型只在模型卡声明范围内有效
建议的三项工作
01
打通版本匹配的 COMSOL + MATLAB 基准求解
先验证一个声学或传热案例的完整闭环
02
收敛代理模型版本
为重复条目标记活动版本和历史版本
03
建立组会演示案例
固定一个输入、完整模型、CSV、验证和网页预测流程
结论：两套系统已经形成“基准检查、真实求解、代理预测”的清晰分工。
Notes: [Sources]
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/configs/execution_node.json
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/comsol_training_small_model/generated/models/surrogate_registry.json
- C:/Users/zmx/Desktop/comsol1/one_dimensional_web_lab/README.md